## Slide 1
Markov Chain Monte Carlo untuk
Penentuan Kapasitas Hosting Stokastik pada
Penetrasi PLTS dan PLTS-Baterai Tersebar
Wijaya Yudha Atmaja –– 20/468298/STK/00830
Proposal Penelitian Disertasi
Promotor: Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU.
Ko-Promotor: Ir. Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM.

## Slide 2: Pokok Bahasan
Pendahuluan
Metode Penelitian
Tinjauan Pustaka
Kemajuan Penelitian
Jadwal Penelitian
Markov Chain Monte Carlo untuk Penentuan Kapasitas Hosting Stokastik pada Penetrasi PLTS dan PLTS-Baterai Tersebar

## Slide 3: Pendahuluan: Latar Belakang (Kenaikan Penetrasi EBT)
Kapasitas EBT di dunia
pada akhir 2020: 2799 GW
Pertumbuhan kapasitas EBT selama 2020: 10.3%
PLTS tercatat sebagai EBT dengan laju pertumbuhan tertinggi (22% selama 2020). Kapasitas PLTS di dunia pada akhir 2020 adalah 714 GW
(26% dari total EBT)
Sumber: Irena Highlight 2021

## Slide 4: Pendahuluan: Latar Belakang (Kenaikan Penetrasi PLTS)

## Slide 5: Pendahuluan: Latar Belakang (Kenaikan Penetrasi PLTS)
Dukungan dari pemerintah
Penurunan harga PLTS
Visi untuk mengurangi pembangkit berbahan bakar fosil dan emisi CO2
Perkembangan teknologi PLTS
Dorongan
Sumber: IEA PVPS 2020
Kenaikan penetrasi PLTS
disebabkan oleh

## Slide 6: Pendahuluan: Latar Belakang (Dorongan)
Sumber: Wood Mackenzie

## Slide 7: Pendahuluan: Latar Belakang (Tantangan)
Apakah akurasi metode–metode yang sudah ada telah cukup dalam mempertimbangkan ketidakpastian/variabilitas dan merepresentasikan kondisi riil penetrasi?
Dampak negatif ke jaringan distribusi tenaga listrik
Tantangan
Penentuan kapasitas hosting
Penelitian mengenai pengembangan kapasitas hosting

## Slide 8: Voltage Rise
Sumber gambar phasor:
S. Pukhrem, IEEE Journal, 2017

## Slide 9: Pendahuluan: Big Picture/Overall View
Latar belakang: Kenaikan penetrasi PLTS atap pada level tertentu, dengan karakteristik acak dari lokasi penetrasi dan ukuran dayanya, memberikan dampak negatif pada sistem distribusi.
Penelitian sebelumnya terus mengembangkan model penetrasi berbasis Monte Carlo untuk mendapatkan estimasi kapasitas hosting stokastik yang akurat.
Hipotesis: Metode yang diusulkan terbukti dapat meningkatkan akurasi, dibandingkan dengan metode sebelumnya (Monte Carlo).
Tujuan: Meningkatkan akurasi metode penentuan kapasitas hosting stokastik dengan Markov Chains Monte Carlo.
Penetrasi PLTS/PLTS-baterai pada jaringan distribusi tegangan rendah
Rumusan masalah: Bagaimana cara meningkatkan akurasi dari metode penentuan kapasitas hosting stokastik?

## Slide 10: Pendahuluan: Rumusan Masalah (Karakteristik Penetrasi)
Pelanggaran pada semua integrasi PLTS
Jumlah PLTS yang diintegrasikan (kW)

## Slide 11: Pendahuluan: Rumusan Masalah
Penelitian sebelumnya terus mengembangkan model penetrasi untuk penentuan kapasitas hosting yang akurat.
Pengembangan metode penentuan kapasitas hosting PLTS
Penetrasi PLTS tersebar di JTR terus meningkat dari tahun ke tahun
Perlunya penentuan kapasitas penetrasi maksimum sebelum terjadinya gangguan
Ketidakpastian lokasi dan ukuran daya PLTS
Variabilitas dalam runtun waktu
PLTS-baterai (PLTS dan baterai terintegrasi)
Stokastik (mempertimbang- kan ketidakpastian dan variabilitas)
Deterministic (penyederhanaan model/penerapan worst case)
Monte Carlo
Masalah/motivasi penelitian tentang kapasitas hosting (rumusan masalah)
Perkembangan metode yang muncul
Rumusan masalah
?

## Slide 12: Pendahuluan: Rumusan Masalah Spesifik
Ketidakpastian lokasi dan ukuran daya PLTS
Ketidakpastian lokasi integrasi PLTS
Ketidakpastian ukuran kapasitas daya PLTS
Contoh kasus ketidakpastian penetrasi:
Pola#1: bus 21 (9 kW), bus 11 (2 kW), bus 8 (9 kW), ...
Pola#2: bus 1 (3 kW), bus 1 (2 kW), bus 21 (7 kW), ...
Pola#3: bus 19 (2 kW), bus 25 (9 kW), bus 33 (1 kW), ...
Pola ...
Permasalahan-permasalahan:
Kurangnya representasi ketidakpastian penetrasi karena penggunaan lumped load.
Tidak diperhitungkannya probabilitas kemunculan jenis/kategori pelanggan.

## Slide 13: Pendahuluan: Rumusan Masalah Spesifik
Variabilitas dalam Runtun Waktu
11:30
12:30
Permasalahan-permasalahan:
Kurangnya representasi dari kriteria variabilitas karena kerangka runtun waktu yang disederhanakan.
Semakin tingginya beban komputasi karena semakin tingginya resolusi pengamatan.

## Slide 14: Pendahuluan: Rumusan Masalah Spesifik
PLTS-baterai (PLTS dan baterai terintegrasi)
Ketidakpastian lokasi integrasi PLTS/PLTS-baterai
Ketidakpastian ukuran kapasitas daya PLTS/PLTS-baterai
Permasalahan-permasalahan:
Tidak dipertimbangkannya probabilitas kemunculan pelanggan dengan PLTS-baterai.
Perlunya investigasi dampak dari peningkatan penetrasi PLTS-baterai pada jaringan distribusi.

## Slide 15: Pendahuluan: Rumusan Malasah Spesifik (PLTS-Baterai)

## Slide 16: Pendahuluan: Rumusan Malasah Spesifik (PLTS-Baterai)
Gambar: (N.R. Darghouth, 2020)

## Slide 17: Pendahuluan: Tujuan Penelitian dan Hipotesis
Untuk meningkatkan akurasi metode penentuan kapasitas hosting stokastik dengan Markov Chains Monte Carlo. Diwujudkan melalui tujuan spesifik:
Untuk meningkatkan akurasi metode terkait ketidakpastian penetrasi PLTS.
Untuk meningkatkan akurasi metode terkait variabilitas permintaan beban dan daya keluaran PLTS dalam runtun waktu.
Untuk meningkatkan akurasi metode terkait ketidakpastian dan variabilitas penetrasi PLTS/PLTS-baterai, serta melakukan investigasi dampak dari peningkatan penetrasi PLTS-baterai terhadap jaringan distribusi.
Metode penentuan kapasitas hosting stokastik yang diusulkan, dengan pertimbangan ketidakpastian lokasi dan ukuran daya PLTS, variabilitas permintaan beban dan daya keluaran PLTS dalam runtun waktu, serta ketidakpastian dan variabilitas dari PLTS-baterai terbukti dapat meningkatkan akurasi, dibandingkan dengan metode sebelumnya (Monte Carlo).
 Pembuktian/penilaian akurasi menggunakan mean absolute error (MAE), pada hasil yang didapat dari studi kasus.
Tujuan Penelitian
Hipotesis

## Slide 18: Tinjauan Pustaka: Density & Centrality of the Issues
Bibliometric analysis untuk “PV hosting capacity” dengan:
Abstrak-abstrak jurnal-jurnal yang terindeks Scopus
Kata-kata yang memiliki minimal 10 garis korelasi
Tahun publikasi 2015 – 2021

## Slide 19: Tinjauan Pustaka : Usulan Solusi
1 | Kurangnya representasi ketidakpastian penetrasi yang disebabkan karena penggunaan lumped load. |  | Perancangan model untuk beban tersebar secara individual.
2 | Tidak diperhitungkannya probabilitas kemunculan jenis/kategori pelanggan. |  | Perancangan hidden Markov model.
3 | Kurangnya representasi dari kriteria variabilitas karena kerangka runtun waktu yang disederhanakan. |  | Perancangan kerangka runtun waktu dengan resolusi 1 menit untuk variasi selama satu tahun.
4 | Semakin tingginya beban komputasi karena semakin tingginya resolusi pengamatan. |  | Perancangan matriks probabilitas untuk perpindahan states.
5 | Tidak dipertimbangkannya probabilitas kemunculan pelanggan dengan PLTS-baterai. |  | Perancangan layered hidden Markov model dengan probabilitas pelanggan dengan PLTS dan PLTS-baterai.
6 | Perlunya investigasi dampak dari peningkatan penetrasi PLTS-baterai pada jaringan distribusi. |  | Studi sensitivitas untuk variabel/parameter penetrasi dan sistem distribusi.
Permasalahan Spesifik
Usulan Solusi

## Slide 20: Tinjauan Pustaka: State-of-the-Art  Keaslian Penelitian

## Slide 21: Tinjauan Pustaka: Landasan Teori
Kapasitas hosting pertama (stokastik)
Model Penetrasi
Probabilitas transisi/keluaran
Mean absolute error
SoC baterai
Kapasitas hosting
Pengujian/penilaian metode

## Slide 22: Metode Penelitian: Diagram Alir Penelitian

## Slide 23: Metode Penelitian: Diagram Alir Penelitian

## Slide 24: Metode Penelitian: Diagram Alir Penelitian

## Slide 25: Metode Penelitian: Data Masukan
Ukuran daya PLTS untuk pelanggan-pelanggan dengan PLTS  California Distributed Generation Statistics (Pacific Gas & Electric Company (PG&E), Southern California Edison Company (SCE), dan San Diego Gas & Electric Company (SDG&E))
Ukuran daya PLTS dan baterai untuk pelanggan-pelanggan dengan PLTS-baterai  California Distributed Generation Statistics (PG&E, SCE, SDG&E)
Iradiasi-iradiasi matahari dalam suatu rentang waktu  laboratorium CanmetENERGY in Varennes.
Jaringan distribusi  IEEE 8500-node.
Permintaan-permintaan beban dalam suatu rentang waktu  Test Feeders Working Group of the Distribution System Analysis Subcommittee of the Power Systems Analysis, Computing, and Economics (PSACE).
Sumber: M. Hernandez, 2017

## Slide 26: Metode Penelitian: Simulation Tools

## Slide 27: Metode Penelitian: Diagram Alir Metode

## Slide 28: Metode Penelitian: Hidden Markov Model

## Slide 29: Metode Penelitian: Layered Hidden Markov Model

## Slide 30: Metode Penelitian: Layered Hidden Markov Model

## Slide 31: Metode Penelitian: Perancangan Proses Analisis
Pengaruh Penetrasi PLTS dan PLTS-Baterai terhadap Kapasitas Hosting Stokastik
Dilakukan dengan mengamati pengaruh dari karakteristik-karakteristik ketidakpastian penetrasi terhadap kapasitas hosting stokastik. Dibandingkan dengan Monte Carlo.
Pengaruh Penetrasi PLTS dan PLTS-Baterai terhadap Batas Operasi Sistem Distribusi
Dilakukan dengan menganalisis pengaruh dari penetrasi PLTS dan PLTS-baterai terhadap tegangan lebih di jaringan distribusi. Dibandingkan dengan Monte Carlo.
Studi Sensitivitas
Karena penelitian ini mengimplementasikan proses acak, analisis dari pengaruh variabel masukan terhadap variabel keluaran diperlukan. Hasil dari studi sensitivitas ini adalah karakteristik aplikatif dari usulan metode untuk penentuan kapasitas hosting stokastik, seperti:
Pengaruh variabel-variabel masukan untuk usulan-usulan solusi terhadap kapasitas hosting.
Pengaruh parameter-parameter sistem distribusi terhadap kapasitas hosting stokastik.

## Slide 32: Kemajuan Penelitian: Tahapan dan Posisi Penelitian
Tahap I: Pengembangan metode dengan Markov model
Keluaran: Artikel jurnal 1
Tahap III: Pengembangan metode dengan PLTS-baterai menggunakan layered hidden Markov model
Keluaran: Artikel jurnal 3
Tahap IV: Studi sensitivitas dari variabel penetrasi dan sistem distribusi terhadap kapasitas hosting stokastik
Keluaran: Artikel jurnal 4
Tahap Awal: Monte Carlo model (2019)
Tahap II: Pengembangan metode dengan hidden Markov model
Keluaran: Artikel jurnal 2
Posisi aktivitas penelitian ini: Tahap I (Markov model sudah dirancang, saat ini sedang implementasi metode sambil penulisan artikel)
Tahapan Penelitian Disertasi

## Slide 33: Kemajuan Penelitian: Tahap I
Rancangan Skenario Penetrasi PLTS Tersebar
Istilah-istilah penetrasi tersebar
Klaster ukuran daya PLTS
Rancangan Markov Model
Matriks probabilitas
Jumlah simulasi
Rancangan Algoritme
Pseudocode
Pemrograman

## Slide 34: Jadwal Penelitian

## Slide 35: Jadwal Penelitian

## Slide 36: Jadwal Penelitian

## Slide 37
Penelitian Terkait yang Telah Dihasilkan Sebelumnya

## Slide 38: Terima Kasih